## Slide 1: Stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do budynków istniejących
bryg. mgr inż. Dariusz Buła

## Slide 2: Wojewódzka Grupa ds. Ochrony Zabytków przed Pożarem i przestępczością
Jednostka lustrująca | Liczba lustracji w roku |  |  |  | 
 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem od roku 2000
Wojewódzka Grupa | 13 | 13 | 12 | 12 | 162
Powiatowe Grupy | 82 | 76 | 63 | 44 | 927
Razem | 95 | 89 | 75 | 56 | 1089
Dane
Dane statystyczne – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

## Slide 3: Wojewódzka Grupa ds. Ochrony Zabytków przed Pożarem i przestępczością
Delegatura WUOZ | Kradzieże i pożary zabytków w latach |  |  |  | 
 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
Jelenia Góra | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Legnica | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Wałbrzych | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
Wrocław | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Razem |  |  |  |  | 13

## Slide 4: Wojewódzka Grupa ds. Ochrony Zabytków przed Pożarem i przestępczością
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
Określenie istniejących warunków ochrony przeciwpożarowych ;
Określenie istniejących warunków techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
Wskazanie właścicielowi, zarządcy kierunków poprawy stanu bezpieczeństwa jeżeli tego wymaga sytuacja;
Wskazanie dróg osiągnięcia akceptowalnego stanu bezpieczeństwa w zakresie warunków techniczno – budowlanych jak i ochrony przeciwpożarowej.
Zasady prowadzenie prac na obiektach zabytkowych.

## Slide 5
Rozwiązania zamienne –
inne rozwiązania (ponad standardowe) niż określają to przepisy zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów

## Slide 6
Dz.U.10.109.719
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

## Slide 7
§ 1. 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19, § 23, § 24 i § 25 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz w § 27 ust. 1 i 2, § 28 ust. 1, § 29 ust. 1 i § 38 ust. 1, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.
Pałac Muchów – fot. Lech Gołębiewski

## Slide 8
stwaRozwiązania zastępcze
– rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w warunkach techniczno – budowlanych zapewniające akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia
ludzi i mienia

## Slide 9: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z poźn. zmianami)
§.2.2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania,
- wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

## Slide 10
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

## Slide 11
§ .207.2. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

## Slide 12
Dz.U.10.109.719
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

## Slide 13
§ 16. 1. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.
2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 45, może być:
1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;

## Slide 14
Pałac na wodzie w Wojanowie –fot. L. Gołembiewski
WBiZK DUW

## Slide 15
Twardogóra – Kościół –fot. D. Buła

## Slide 16
4) nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
5) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;
6) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.
3. Właściciel lub zarządca budynku, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

## Slide 17
Kościół w Brzezinie fot. L. Gołembiewski – WBiZK DUW

## Slide 18
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030)

## Slide 19
§ 8, poz. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

## Slide 20
§13 ust. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

## Slide 21
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zmianami)

## Slide 22
§ 16. 1. W ramach prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem projektów budowlanych komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody - na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

## Slide 23: Prawo budowlane
Nie można prowadzić remontu w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków bez opracowania projektu budowlanego.
Art.. 29 § 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na:
1. Remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

## Slide 24: Prawo budowlane
Art. 39. 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

## Slide 25: Roboty budowlane
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

## Slide 26
Zamek Jawor – fot. L. Gołembiewski

## Slide 27: Wymagania dla ekspertyzy
z zakresu warunków techiczno – budowlanych – rozwiązania zastępcze,
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wymagań określonych dla budynku i urządzeń przeciwpożarowych,
z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wymagań określonych dla dróg pożarowych i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

## Slide 28
W wielu przypadkach można odnieść wrażenie, iż strona oczekuje rozwiązania problemu przez komendę.
Zdarzały się przypadki przedkładania ekspertyz do tzw. „… do skutku”.
Jaka część obiektu będzie objęta ochroną przez proponowane rozwiązania zastępcze lub zamienne np. urządzenia przeciwpożarowe,
Dla właściwego określenia ewakuacji wylicza się WCBE (wymagany czas bezpiecznej ewakuacji) i DCBE (dostępny czas bezpiecznej ewakuacji) -zasada DCBE>WCBE,
Wyliczenia z zakresu inżynierii bezpieczeństwa: symulacje oddymiania, ewakuacji, promieniowania

## Slide 29: Zdjęcia ( bez opisu)
Twardogóra kościół – fot. D. Buła
Pałac Muchów – fot. L. Gołembiewski
Zamek Piastowski Legnica – fot. D. Buła
Zamek na wodzie Wojnowice – fot. L. Gołembiewski .
Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim- http://www.zamkipolskie.com/kaec/001.jpg

## Slide 30
Dziękuję za uwagę